## Slide 1: Das Nachweistool für Plus-Energie-Quartiere
Funktionen und Verwendung
Klimaaktiv Standard „Plus-Energie-Quartiere“
Simon Schneider, FH Technikum Wien
Wien, 14.10.2026

## Slide 2: klimaaktiv | Die Klimaschutzinitiative der österr. Bundesregierung
Vermittelt das „Gewusst wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, umweltfreundliche Mobilität und Klimakommunikation. klimaaktiv trägt so zur Erreichung der Klimaneutralität sowie zur Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans in Österreich bei. Programme:
klimaaktiv Gebäude
klimaaktiv Klimadialog
klimaaktiv Heizwerke und Wärmenetze
klimaaktiv Gemeinden
klimaaktiv mobil
klimaaktiv Siedlungen und Quartiere
klimaaktiv erneuerbare Energiewende
klimaaktiv Betriebe
klimaaktiv Haushalte
klimaaktiv klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere

## Slide 3: Das Tool im Überblick
Ziel und Zweck: Abbildung von Quartieren zur Nachweisführung
Funktionen: Stündliches Energiemodell für Gebäude-Betrieb, MIV und Ökobilanz
Bezug und Verwendung: Frei verfügbar unter: https://github.com/simonschaluppe/peexcel
Benötigte Daten, Verfügbare Schnittstellen: Energieausweis und Eco2Soft LCA
Diese Blase zeigt zusätzliche Infos über das Tool in der Praxis
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 4: Ziele des Nachweistools
🎯Bewertung der PEQ-Definition im Einklang mit 100% erneuerbarer Energie und Klimaneutralität 2040
⏱️Transiente Simulation aller Energieflüsse inklusive E-Mobilität
⌛Betrachtungszeitraum 2025-2075 mit jährlichen sektoralen Dekarbonisierungspfaden
🔋⚡Einbeziehung energieflexibler Regelschemata und DSM zur Erhöhung der Nutzung volatiler RES und zur Verbesserung der Bilanz-Bewertung
🔋 🔥Einbeziehung des thermischen Gebäudespeicherpotenzials zur Erhöhung der Nutzung volatiler RES und zur Verbesserung der Bilanz-Bewertung
👷Praktische Verwendbarkeit, Verfügbarkeit und Transparenz
🛠️🏗️ Praktische Anwendbarkeit und Erreichbarkeit
⏲️Hohe Zeitliche Auflösung
(stündlich 2025−2050)
Zielwerte wissenschaftlich fundiert mit Pariser Klimazielen verknüpft
🏙️Klar definierte Systemgrenzen
Gebäude-Betrieb
und -Nutzung
Lokale
Erneuer-bare
Energie-Quelle
Graue Energie Errichtung
Kontextfaktor Bauliche Dichte und Sanierung
THG-Budget und Kontext-Faktoren
EMIM
Kontextfaktor Bauliche Dichte, Sanierung & Mobilität
Gebäude-Betrieb
und -Nutzung
Lokale
Erneuer-bare
Energie-Quelle
Gebäude-Betrieb
und -Nutzung
Lokale
Erneuer-bare
Energie-Quelle
MIV
Plus-Energie-Quartier
Plus-Energie-Quartier
Mit Mobilität
Klimaneutrales
Plus-Energie-Quartier
🎯
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 5: Energiemodelle von Gebäuden und Quartiere
Spannungsfeld Genauigkeit – Umfang – Handhabbarkeit
Stationäre Methoden (Energieausweis)
BEMs
(e.g.TRNSYS, IDA-ICE, E+)
Genauigkeit und Detailgrad
Verwendbarkeit und Handhabung
Umfang (Betrieb, Mobilität, Ökobilanz, etc.)
DEMs (e.g.CEA)
Aggregated Frameworks
(e.g. INSEL, EnergyPlan)
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere
Notes: Figure 1 District energy models (DEMs) trade-off between accessibility & simplicity of modeling, accuracy, resolution and speed of simulation results, and coverage of energy services (from HVAC, DHW, plug-loads, mobility to embodied energy)
Positive Energy Districts (PED) represent large and complex systems, whosetheir implementation requires integrated planning in a holistic manner across multiple disciplines and domains (“Ten questions concerning positive energy districts | Elsevier Enhanced Reader,” n.d.). City planners believe that addressing PED implementation challenges in the early conceptual phase through a broad stakeholder commitment approach can help prevent many problems by incorporating these intentions into the master planning directives (Nielsen et al., 2019).
However, it is apparent that for a PED definition focusing on a holistic and integrated energy assessment, including building operation and use, mobility and embodied energy, current dynamic models are unfeasible to deploy in early planning phases (Hedman et al., 2021).
The lack of early integration of energy planning in the district development is mostly due to the lack of data to feed more intricate energy simulation frameworks (Koutra et al., 2018): Even if sufficient data is available and modelling possible, using district simulation models is typically too resource-intensive to deploy early, as the planning will inevitably change in the process, rendering detailed simulation results invalid. On the other hand, simpler decision support systems (DSS) employing stationary methods can lack resolution of key flexibility features of PEDs or lack coverage of all required energy flows.

## Slide 6: The journey so far:
2018: Lehre
„PVWindkraft“-Excel as Simple Teaching tool for flexible integration of RES into district storages (TABS, batteries, Evs)
2019: Forschung
Scenario assessment of 6 Viennese demonstration sites
2019-24: Weiter-Entwicklung
2024: klimaaktiv Theorie
klimaaktiv Deklarationstool „Klimaneutrale Plusenergiequartiere“
Definition of PED system boundary conditions
Mobility energy model
Scenario batch analysis
2025: klimaaktiv Praxis
Complete re-implementation
Multi-Zone
Multi-Energy-Systems
and the list goes on
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 7: Die Nachweis-Schleife
Analyse
Modellierung
Simulation
1. Modellierung
Bereitgestellte Default-Werte
Default-Varianten
Defaults typischer Energiesysteme
„Spezifisch statt generisch“
Zellformatierung von Defaultwerten
2. Simulation
Hohe zeitliche Auflösung (stündlich)
~10s für Jahressimulation auf Laptops
Räumliche Auflösung gering (2 thermische Zonen)
3. Analyse
Zugänglichkeit der Daten: WYSIWYG
Vorformatierte Visualisierungen, und Berichte
Reduzierte Post-Processing-Schritte
Bereitstellung vielfältiger Analyseoptionen

## Slide 8: Schnellstart
Schnellauswahlen festlegen
(optional Detaileingaben prüfen/ändern)
Ergebnisse

## Slide 9: Energiemodell Betrieb
E-Car Batterie
EV
Batteries
Elektrische
Batterie
Battery
Stromnetz
Electricity Grid
Externe Erneuerbarer Überschuss
(DSM, Wind-Spitzen)
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
PV-Strom
PV production
Umweltwärme
Ambient heat
Quelle
Source
Speicher
Storage
Senke
Sink
Nutzung
Usage
Umwandlung
Transformation
Netzstrom
Grid
Wärme
Heat
Bilanzierung
Balancing
Nutzerstrom
Plug-loads
Abwärme
Process heat
HT-System
HVAC System
Fossile
Fossil fuels
Warmwasser-
Speicher
DHW storage
Gebäudemasse
Building mass
Fossile Energieträger
Fossil fuels
Systemgrenze
System Boundary
Strom
Electricity
PV Eigenverbrauch
PV direct use
PV Netzeinspeisung
PV feed-in surplus
Flexibler Netzbezug
Flexible grid use
Batterienutzung
Battery use
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 10
EV
Batteries
Electricity Grid
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Onsite renewable
production
Ambient heat
Source
Storage
Sink
Usage
Transformation
Grid
Heat
Primary and GHG
Conversion
User demands
HVAC System
Fossil fuels
DHW storage
Fossil fuels
System Boundary
Electricity
PV direct use
PV feed-in surplus
Flexible grid use
Battery use
Building mass
BESS

## Slide 11: Thermisches Energiemodell
Gemäß ÖNORM B 8110 6-1 Dynamisches Verfahren
Zwei thermisch entkoppelte Zonen: 🥵 Ohne aktiver Kühlung ❄️ Mit aktiver Kühlung
… Außentemperatur 🥵 … Innentemperatur ungekühlter Bereich ❄️ … Innentemperatur gekühlt Bereich
Wärmeflüsse 🧱 … Transmissionswärmeverluste 💨 … Lüftungsverluste (Aktiver LW, Infiltration 🌒 … Nachtlüftung (nur 🥵 Zone) ☀️ … Solare Gewinne (Fenster) 👤 … Innere Gewinne (Nutzer, …) ♨️ … Heizung ❄️ … Kühlung (Nur ❄️ Zone)
Thermische Hülle (Wärmebilanzgrenze) 🟥Außenwände 🟫Kellerdecke / Erdberührter Fußboden 🟩Dach 🟦Fenster (je 4 Himmelsrichtungen)
☀️
🧱
💨
👤
🌒
🥵
☀️
❄️
Kein Wärmeaustausch!
🥵
❄️
🧱
💨
👤
♨️
♨️
❄️

## Slide 12: Thermisches Energiemodell
Gemäß ÖNORM B 8110 6-1 Dynamisches Verfahren
Zwei thermisch entkoppelte Zonen: 🥵 Ohne aktiver Kühlung ❄️ Mit aktiver Kühlung
… Außentemperatur 🥵 … Innentemperatur ungekühlter Bereich ❄️ … Innentemperatur gekühlt Bereich
Wärmeflüsse 🧱 … Transmissionswärmeverluste 💨 … Lüftungsverluste (Aktiver LW, Infiltration 🌒 … Nachtlüftung (nur 🥵 Zone) ☀️ … Solare Gewinne (Fenster) 👤 … Innere Gewinne (Nutzer, …) ♨️ … Heizung ❄️ … Kühlung (Nur ❄️ Zone)
Thermische Hülle (Wärmebilanzgrenze) 🟥Außenwände 🟫Kellerdecke / Erdberührter Fußboden 🟩Dach 🟦Fenster (je 4 Himmelsrichtungen)
☀️
🧱
💨
👤
🌒
🥵
☀️
❄️
Kein Wärmeaustausch!
🧱
💨
👤
♨️
♨️
❄️

## Slide 13: Thermal model
Two thermally independent zones: 🥵 Without active cooling ❄️With active cooling
… Outdoor Temperature 🥵 … Indoor Temperature (uncooled) ❄️ … Indoor Temperature (cooled)
Heat flows 🧱 … Transmisison heat losses 💨 … Ventilation heat losses 🌒 … Night ventilation (nur 🥵 Zone) ☀️ … Solar gains (transparent) 👤 … Internal gains (usage, …) ♨️ … Heating ❄️ … Cooling (❄️ Zone)
Thermal Hull (System boundary heat balance) 🟥Walls 🟫Ground floor / slab (heated) 🟩Roof 🟦Windows (5 cardinal directions)
☀️
🧱
💨
👤
🌒
🥵
☀️
❄️
No heat transfer
🥵Thermal zone without active cooling
❄️ Thermal zone with active cooling
🧱
💨
👤
♨️
♨️
❄️

## Slide 14: Bauteil-Typen – Component Types
Außenwand | External wall
Fenster | Window
Dach | Roof
Erdb. Fußboden / Bodenplatte beheizt | Ground floor / slab-on-ground (heated)
Geschoßdecken | Intermediate floors / floor slabs
Terrasse | Terrace
Kellerdecke | Basement ceiling
Außendecke gg. Außenluft | Ceiling exposed to outdoor air
Erdb. Wand beheizt | Earth-contact wall (heated)
Innenwand tragend | Load-bearing internal wall
Innenwand nicht tragend | Non-load-bearing internal wall
Oberste Geschoßdecke | Top floor ceiling
Erdb. Wand unbeheizt | Earth-contact wall (unheated)
Erdb. Fußboden unbeheizt | Ground floor (unheated)
Stützen | Columns
Innenwand unbeheizt | Internal wall adjacent to unheated space
Zwischendecke / Keller / TG unbeh. | Unheated Ceiling / basement / underground garage
Balkone / Loggien | Balconies / loggias
Fensterrahmen | Window frame
Fensterglas | Window glazing
Thermische Hülle

## Slide 15: Bauteil-Typen – Component Types
Außenwand | External wall
Fenster | Window
Dach | Roof
Erdb. Fußboden / Bodenplatte beheizt | Ground floor / slab-on-ground (heated)
Geschoßdecken | Intermediate floors / floor slabs
Terrasse | Terrace
Kellerdecke | Basement ceiling
Außendecke gg. Außenluft | Ceiling exposed to outdoor air
Erdb. Wand beheizt | Earth-contact wall (heated)
Innenwand tragend | Load-bearing internal wall
Innenwand nicht tragend | Non-load-bearing internal wall
Oberste Geschoßdecke | Top floor ceiling
Erdb. Wand unbeheizt | Earth-contact wall (unheated)
Erdb. Fußboden unbeheizt | Ground floor (unheated)
Stützen | Columns
Innenwand unbeheizt | Internal wall adjacent to unheated space
Zwischendecke / Keller / TG unbeh. | Unheated Ceiling / basement / underground garage
Balkone / Loggien | Balconies / loggias
Fensterrahmen | Window frame
Fensterglas | Window glazing

## Slide 16: Stromflüsse: Flexibilität & Bedarfsdeckung
Stromnetz
Electricity Grid
Elektrische Batterie
Battery
Lokaler PV-Strom
Local PV production
Nutzerstrom Plug-loads
HT Minimum
HVAC & DHW Minimum
HVAC & DHW
Maximum
Electric Vehicle
Minimum Charge
Elektrische Batterie
Battery
Electric Vehicle
Maximum Charge
Deckung
Supply
Bedarf Demand
Mindestbedärfe gedeckt
Minimum demands met
PV Überschuss
Export
PV Excess
Export
Export
Import
Bilanzierung Balancing
Systemgrenze
System Boundary
E-Car Maximum
Ladezustand
Electric Vehicle
Maximum Charge
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Externe Erneuerbarer Überschuss
(DSM, Wind-Spitzen)
Deckungs-Reihenfolge
Dispatch order

## Slide 17
Electricity Grid
Battery
Local PV production
Plug-loads
HVAC & DHW Minimum demand
HVAC & DHW
Maximum
Electric Vehicle
Minimum Charge
Battery
Electric Vehicle
Maximum Charge
Supply
Demand
Minimum demands met
PV Excess
Export
Export
Import
Balancing
System Boundary
Electric Vehicle
Maximum Charge
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Dispatch order

## Slide 18: 🚗Mobilität: Standort und EV Anteil sind kritisch
Verantwortung ⚖️ Einflussmöglichkeiten: 🚉Öffentlicher Verkehr wird nicht berücksichtigt
🚗Motorisierter Individualverkehr dominiert Emissionsbilanz
🔧Mittelbare Einflussnahme durch bauliche Maßnahmen:
🛣️Standort
🅿️Stellplätze
🚲Alternativen (Infrastruktur, Sharing Angebote)
🔌EV-Anschlüsse und Leer-Verrohrungen
🔋Mehr und flexiblere Nutzung Erneuerbarer Energie
Energieversorgung
Plus-Energie-Quartier
Mit Mobilität
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 19: Mobilität: Inkludiert und budgetiert
Bilanzierung des durch das Quartier verursachten MIVs
Abhängig vom Standort
Ausgleich: Nationales Budget, gleichverteilt pro Person
Mobilitäts-Maßnahmen verbessern Quartiersbilanz
Chart: MIV Verkehrsleistung
Urban | 4564
Sub-Urban | 5305
Ländlich mit Pendelverkehr, ÖV gut | 6361
Ländlich mit Pendelverkehr | 6731
Ländlich mit Pendelverkehr, ÖV schlecht | 10953
Ländlich, ÖV gut | 6155
Ländlich | 6275
Ländlich, ÖV schlecht | 7429
Wien Zentrum | 3279
Wien | 2578
Wien Randbezirke | 3679
  Datenbasis Österreich Unterwegs 2014
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 20: 🚗Mobilitäts-Bilanz x2
Gemäß Definition wird in PEQ+M und knPEQ nur der motorisierte Individualverkehr (MIV) berücksichtigt, allerdings muss dabei unterschieden werden:
Reale Potential-Nutzung: Zur Abbildung der real flexibilisierbaren Lastflüsse werden Alle im Quartier verkehrenden ⚡E-Autos und Ihre gesamte Ladung (Ziel- und Quellverkehr) innerhalb und außerhalb des Quartiers modelliert
  Das Quartier kann damit „fremdes“ Verkehrsaufkommen mitdecken, und so grünen Strom exportieren (z.B. Supermärte und Büros als eTankstellen)
  Bi-Direktionales Laden erhöht Speicherkapazität
Verursacher-Verantwortung: Hier wird jahresbilanziell der 🎯Zielverkehr zum Quartier, sowohl ⚡elektrisch als auch 🛢fossil als Bedarf berücksichtigt. Der Quellverkehr ist der Zielverkehr des anderen Quartiers.
  Hier wird die nationale Gutschrift für erneuerbare Deckung des MIV berücksichtigt
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere
Standzeiten im Quartier im Wochenverlauf
Zielverkehr
Anderer Verkehr
Wohnen
Arbeit
Bildung
Handel
Simulation:
Reale Ladung
Bilanz
Budget
BiDirektionales Ladepotential bei 100% EV Anteil
Bei Büro und Handel fallen Stehzeiten und PV Ertrag zusammen: PV Eigenverbrauch bis zu x3 des Gebäudebedarf

## Slide 21: Mobilität
📐Flächen je Nutzung
🙍Statistische
NF-Belegung (m²/PAX)
StatPAX
Statistische JPKM MIV Fahrer
🧭 KFZ JPkm je nach Standort
🎯
Zielverkehrs-Anteil
Bedarf: Zielverkehr Statistisch JPkm als Fahrer
EE-Energiebedarf Elektrisch
🔋E-Car Verbrauch kWh/km
☁️Konversionsfaktoren Primär-Energie und THG
PE-Bedarf Elektrisch
🔌KFZ-Anteil E-Cars (Defaultwert 70%)
EE-Energiebedarf Fossil
PE-Bedarf Fossil
E-Cars
E-Cars Wohnen
E-Cars Arbeit
E-Cars Handel u.A.
🅿️KFZ / 100 m² Nutzung
Jährlicher Ladebedarf pro Auto / Nutzung
Mobilitäts-bedarf: Jährliche E-Car Verkehrs-leistung Ziel UND Quell-verkehr
E-Car Ladung außerhalb d. Q.
PV-Deckung im Quartier
Flexible DSM Deckung im Quartier (Netz)
Netz-Ladung im Quartier
E-Car Entladung zur Quartiersnutzung (V2B)
Zielverkehr Quartier
Verkehr, Ziel abseits des Quartiers
Verluste Be-/Entladung
Energiebedarf als Speicher
Bedarf
Deckung
Physische Bilanz
Bewertungsbilanz
Mobilitätsbudget
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 22: Energieflexibilität
Integraler Bestandteil der Bewertung:
Stündliches Modell zur dynamischen Bewertung der eingesetzten Energieträger
Flexibler Strombezug senkt PE-Bezug und THG-Ausstoß
Exporte (Sommer)
Importe
Importe (Winter)
Systemgrenze Quartier: Dynamische Bewertung der Energieträger
PE- und THG
Konversionsfaktoren
Netzstrom
Netzsubstitution
Flexible Netznutzung (niedrigere Faktoren)
Fernwärme (Jährlich)
Abwärme (Jährlich)

## Slide 23: Treibhausgas-Bilanz
Ziel: Vereinbarkeit mit den Klimazielen 2040/2050 durch vollständige Bilanzierung aller klimawirksamen Emissionen eines Quartiers ü.d. Lebenszyklus
Inkludiert: Errichtung, Betrieb und Instandsetzung bis 2050
Nicht inkludiert: Graue Energie von Erneuerbare Erzeugungsanlagen
Budget (2025-2075): 320 kgCO₂eq/m²BGF
Chart: Year
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Electricity Average | 127.5154 | 111.4484 | 95.3815 | 79.3146 | 63.2476 | 47.1807 | 45.523 | 43.8653 | 42.2076 | 40.5499 | 38.8922 | 37.2345 | 35.5768 | 33.9191 | 32.2614 | 30.6037 | 27.5433 | 24.483 | 21.4226 | 18.3622 | 15.3018 | 12.2415 | 9.1811 | 6.1207 | 3.0604 | 0
Electricity Max | 168.3286 | 147.1192 | 125.9098 | 104.7004 | 83.491 | 62.2816 | 60.0933 | 57.905 | 55.7168 | 53.5285 | 51.3402 | 49.1519 | 46.9637 | 44.7754 | 42.5871 | 40.3989 | 36.359 | 32.3191 | 28.2792 | 24.2393 | 20.1994 | 16.1595 | 12.1197 | 8.0798 | 4.0399 | 0
Electricity Min | 105.4431 | 92.1573 | 78.8714 | 65.5856 | 52.2998 | 39.0139 | 37.6432 | 36.2724 | 34.9017 | 33.5309 | 32.1601 | 30.7894 | 29.4186 | 28.0479 | 26.6771 | 25.3063 | 22.7757 | 20.2451 | 17.7144 | 15.1838 | 12.6532 | 10.1225 | 7.5919 | 5.0613 | 2.5306 | 0
Electricity 75% | 147.922 | 129.2838 | 110.6456 | 92.0075 | 73.3693 | 54.7311 | 52.8081 | 50.8852 | 48.9622 | 47.0392 | 45.1162 | 43.1932 | 41.2702 | 39.3472 | 37.4243 | 35.5013 | 31.9511 | 28.401 | 24.8509 | 21.3008 | 17.7506 | 14.2005 | 10.6504 | 7.1003 | 3.5501 | 0
DH from heating plant (renewable) | 59 | 56.64 | 54.28 | 51.92 | 49.56 | 47.2 | 44.84 | 42.48 | 40.12 | 37.76 | 35.4 | 33.04 | 30.68 | 28.32 | 25.96 | 23.6 | 21.24 | 18.88 | 16.52 | 14.16 | 11.8 | 9.44 | 7.08 | 4.72 | 2.36 | 0
DH from heating plant (non-renewable) | 193 | 192.614 | 192.228 | 191.842 | 191.456 | 191.07 | 190.684 | 190.298 | 189.912 | 189.526 | 189.14 | 188.754 | 188.368 | 187.982 | 187.596 | 187.21 | 186.824 | 186.438 | 186.052 | 185.666 | 185.28 | 184.894 | 184.508 | 184.122 | 183.736 | 183.35
DH from high-efficiency CHP(1) (default value) | 67 | 64.32 | 61.64 | 58.96 | 56.28 | 53.6 | 50.92 | 48.24 | 45.56 | 42.88 | 40.2 | 37.52 | 34.84 | 32.16 | 29.48 | 26.8 | 24.12 | 21.44 | 18.76 | 16.08 | 13.4 | 10.72 | 8.04 | 5.36 | 2.68 | 0
DH from high-efficiency CHP(1) (best value) | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
DH Vienna | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
Waste heat (default value) | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
Waste heat (best value) | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
Coal | 360 | 359.28 | 358.56 | 357.84 | 357.12 | 356.4 | 355.68 | 354.96 | 354.24 | 353.52 | 352.8 | 352.08 | 351.36 | 350.64 | 349.92 | 349.2 | 348.48 | 347.76 | 347.04 | 346.32 | 345.6 | 344.88 | 344.16 | 343.44 | 342.72 | 342
Schneider, Simon, Thomas Zelger, Raphael Drexel, Manfred Schindler, Paul Krainer, und José Baptista. „Declaration-Ready Climate-Neutral PEDs: Budget-Based, Hourly LCA Including Mobility and Flexibility“. Designs 9, Nr. 6 (2025): 123. https://doi.org/10.3390/designs9060123.
THG-Absenkpfade bis 2050

## Slide 24: THG-Bilanzierung im Detail
Systemische THG-Absenkpfade bis 2050
Ab 2050 Dekarbonisierte Systeme
LZ-Bilanz bis 2050
Emissions
Emission Savings
Emissions
2025 Errichtung 2025 2030 2040 2050 2075
Betrieb
Netzstrom
Einspeisung/flex
Fernwärme
Gas
Biomasse
MIV Fossil
Emissionen
Errichtung,
Instandsetzung
Abbruch
🌾 100 % des biogenen Kohlenstoffgehalts als CO₂-Speicher 🌳 55 % des biogenen CO₂-Gehalts (25 % Kalamitätenholz + 30 % zusätzlicher Biomasseaufbau)​ 🌲🪓 nachweislich Kalamitätenholz 100 % des biogenen CO2-Speichers berücksichtigt.
Emissionen
CCS
⚖⚡☁Stündliche Konversionsfaktoren
⚖☁ jährlicher Dekarbonisierungspfad
THG-Einsparung
Emissionen
CCS
🏗️🏠
🧱🪵
🛠️🏚️
🧱🪵
🔌⚡🚗
A1−3
B6 B8
Kumulative Emissionen
Annahme: nach 2050: sind Systeme dekarbonisiert
B2−5
(nur vor <2050)
THG-Einsparung
Emissionen

## Slide 25: Tool-Bezug
Das Nachweistool wird laufend weiterentwickelt. Die aktuelle Version kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
🧰 Excel Tool (⚠ benötigt Office 365)
👩‍🎓📖 Handbuch zur Nachweisführung (Tool-Verwendung)
📚🔭 Leitfaden PEQ Definition und Operationalisierung (Methodik)
Bezug und Verwendung: Frei verfügbar unter: https://github.com/simonschaluppe/peexcel

## Slide 26: Tool Überblick Blätter und Funktionen
Eingabeblätter
Ausgabe
▶️ - Überblick
🏙️ - Quartier
🌦️ - Wetter
🧱 - Bauphysik
🔥 H - Heizung
❄️K - Kühlung
💨L - Lüftung
💧WW
🌞PV
Pvimport
🔋 - Speicher
🚗 Mobilität
☁ Treibhauspotential
Defaultwerte
Input/Varianten Speicher Blatt „IN“ ~800 Variablen je Variante
Simulation (8760h) Blatt „SIM2“ 330 Zeitreihen 2-Zonen Modell
Ergebnisse: Blatt „OUT“ ~300 Ergebnisse je Variante / Szenario
💾Projekt-Export.xlsx <1MB pro Projekt
💾Speichern / Laden
🏆 PEQ Deklaration
🏆 PEQ+M
🏆 KN PEQ
Alle Zellen mit Eingabefeldern sind grün formatiert

## Slide 27
Input domains
Outputs
▶️ – Overview
🏙️ – District
🌦️ – Weather
🧱 – Building physics
🔥 – Heating
❄️ – Cooling
💨 – Ventilation
💧 – Domestic Hot Water
🌞 – PV
PVIimport
🔋 – Flexibility and Storage
🚗 – Mobility
☁ – Global Warming Potential
Defaults and Presets
District Scenarios
Annual hourly Simulation (8760h) Calc.Speed: 10-20 sec.
Results Per District Scenario
💾Project Export.xlsx <1MB per Project
💾Save / Load
🏆 PED Declaration
🏆 PED+M
🏆 CN PED

## Slide 28: Tool overview
Eingabeblätter
Ausgabe
▶️ - Überblick
🏙️ - Quartier
🌦️ - Wetter
🧱 - Bauphysik
🔥 H - Heizung
❄️K - Kühlung
💨L - Lüftung
💧WW
🌞PV
Pvimport
🔋 - Speicher
🚗 Mobilität
☁ Treibhauspotential
Defaultwerte
Input/Varianten Speicher Blatt „IN“ ~800 Variablen je Variante
Simulation (8760h) Blatt „SIM2“ 330 Zeitreihen 2-Zonen Modell
Ergebnisse: Blatt „OUT“ ~300 Ergebnisse je Variante / Szenario
💾Projekt-Export.xlsx <1MB pro Projekt
💾Speichern / Laden
🏆 PEQ Deklaration
🏆 PEQ+M
🏆 KN PEQ
Alle Zellen mit Eingabefeldern sind grün formatiert

## Slide 29: 📊 Benutzerdefiniertes Excel-Ribbon
📂 Laden von Varianten und Eingaben
Schaltfläche „Laden“ (in der Gruppe Varianten):
  Erlaubt das einfache Umschalten zwischen verschiedenen Eingabekonfigurationen oder Szenarien.
  Keine manuelle Auswahl im Tabellenblatt erforderlich – alles direkt im Ribbon.
💾 Speichern & Projektstruktur
Trennung von Projekt und Szenario:
  Projekte enthalten mehrere Szenarien.
  Szenarien können einzeln geladen, gespeichert oder dupliziert werden.
Speicherfunktionen im Ribbon:
  Speichern von Szenarien unter neuem Namen.
  Export-/Importfunktionen (z. B. als separate Datei oder JSON/XML je nach Implementierung).
Eingabe Navigation & Bedienung
📂 Laden
💾 Speichern
Analyse und Ergebnisse
Deklarations-nachweise
Implementierungs-Details

## Slide 30: Quick-Start

## Slide 31: Eingabe
Thematisch gruppierte Eingabeblätter
  Insg. ca. 30 Pflichtfelder, 100 optionale
Speichern / Laden von Varianten
Alle Zellen mit Eingabefeldern sind grün formatiert
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 32: Tool-Schnittstellen
🧊Gebäudehüllflächen: Übertrag aus Energieausweis
☀️PV-Ertrag: Eingabe stündlicher PV-Ertragsprognosen aus externen Simulation möglich
🌦️Wetter: Hinterlegung stündlicher Wetterdaten für Standorte abseits der Landeshauptstädte nötig (z.B. aus Meteonorm - Format „HELIOS-PC“)
☁️Ökobilanz: Passende Systemgrenzen „Aspern Klimafit“ in baubook.at hinterlegt, direkter Import als .csv möglich: https://www.baubook.at/eco2soft/
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 33: Analyse im Dashboard
Dashboard:
  Stündliche Energieflüsse
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere

## Slide 34: Variantenvergleich
Einfache Bearbeitung von Projektvarianten:
  Anlegen / Definieren
  Speichern / Laden
  Simulieren (Batch)
  Vergleichen

## Slide 35: Voreinstellungen: „Presets“
Für die meisten Eingabe-Kategorien existieren speziell formatierte Auswahlfelder:
Damit lassen sich schnell typische Konfigurationen festlegen.
Die „Presets_xx“ Tabellen zeigen spaltenweise die verfügbaren Presets und zeilenweise die angesteuerten Inputvariablen

## Slide 36: Blatt „AUDIT“: Automatisierte Plausibilitätskontrolle
Zeigt automatisch für die aktuell eingegebene Variante, welche Eingaben von den vordefinierten Deklarationswerten abweichen
Abweichungen müssen keine Fehler darstellen, müssen aber für eine positive Deklaration im klimaaktiv Auditbericht aber begründet werden

## Slide 37: Kontakt www.klimaaktiv.at/siedlungen
🛠️🏗️ Praktische Anwendbarkeit und Erreichbarkeit
⏲️Hohe Zeitliche Auflösung
(stündlich 2025−2050)
Zielwerte wissenschaftlich fundiert mit Pariser Klimazielen verknüpft
🏙️Klar definierte Systemgrenzen
Gebäude-Betrieb
und -Nutzung
Lokale
Erneuer-bare
Energie-Quelle
Graue Energie Errichtung
Kontextfaktor Bauliche Dichte und Sanierung
THG-Budget und Kontext-Faktoren
EMIM
Kontextfaktor Bauliche Dichte, Sanierung & Mobilität
Gebäude-Betrieb
und -Nutzung
Lokale
Erneuer-bare
Energie-Quelle
Gebäude-Betrieb
und -Nutzung
Lokale
Erneuer-bare
Energie-Quelle
MIV
Plus-Energie-Quartier
Plus-Energie-Quartier
Mit Mobilität
Klimaneutrales
Plus-Energie-Quartier
🎯
Simon Schneider
FH Technikum Wien GmbH
Simon.schneider@technikum-wien.at
Klimaaktiv Nachweistool Plus-Energie-Quartiere