## Slide 1
klimaaktiv Deklarationstool
Plus-Energie-Quartiere
A fast one-stop-shop Assessment and Simulation framework for Positive Energy Districts
Simon Schneider1, Raphael Drexel1, Thomas Zelger1, José Baptista2
1 Department of Industrial Engineering, University of Applied Sciences Technikum Wien, Austria, E-Mail: simon.schneider@technikum-wien.at
2 Department of Engineering, School of Science and Technology, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Portugal
Notes: We present a simulation and assessment framework PEExcel that aims to allow researchers and practitioners to quickly model and assess the primary energy and emission balance of operation, use and mobility of a district beginning in an early planning phase as a decision support system (DSS) for the Austrian klimaaktiv label “climate neutral Positive-Energy-District-”.” (ger. “klimaneutrales Plus-Energie-Quartier”).

## Slide 2: klimaaktiv „Climate Neutral Positive Energy District Declaration“
Latest quantitative declaration of the klimaaktiv national sustainability label (programme line Buildings, Settlements and Districts)
Complements “qualitative” Labels
Provides public Excel simulation/verification tool that yields required primary-energy and GHG balances; fast variant studies, low data burden.
Hourly accounting with dynamic PE/GHG weighting: flexibility (heat pump control, storage, load shifting) changes the balance when it actually helps the system.
Assures wide range applicability of districts: High/low density, urban /rural, greenfield /renovation through Virtual “Context factors” allocate fair, project-specific “budgets” by density, location/mobility and retrofit status (effort-sharing instead of one-size-fits-all).
Climate target coupling: 2 KPIs: 1) positive primary-energy balance (with/without mobility) and 2) a 50-year cumulative GHG budget of ~320kg CO₂e/mGFA.
German Brochure
Preprint: Declaration-Ready Climate-Neutral PEDs: Budget-based, Hourly LCA Including Mobility and Flexibility

## Slide 3: Why?? Simple Energy flexibility and DSM model
Notes: we wanted a quick way to estimate this for different buildings and districts
and we wanted the assessment analysis quickly as well, meaning Primary Energy balances

## Slide 4: The journey so far:
2018: Teaching
„PVWindkraft“-Excel as Simple Teaching tool for flexible integration of RES into district storages (TABS, batteries, Evs)
2019: Exploratory Research
Scenario assessment of 6 Viennese demonstration sites
2019-24: continued development
2024
klima:aktiv Deklarationstool „Klimaneutrale Plusenergiequartiere“
Definition of PED system boundary conditions
Mobility energy model
Scenario batch analysis
2025
Complete re-implementation
Multi-Zone
Multi-Energy-Systems
and the list goes on

## Slide 5: Goals of the Assessment framework
Assessment of PED definition consistent with 100% Renewable Energy and Climate Neutrality 2040
Transient Simulation of all energy flows including e-mobility
Accessibility and transparency
Inclusion of energy flexible control schemes and DSM to increase utilization of volatile RES and increase PED target score
Inclusion of building thermal storage potential to increase utilization of volatile RES and increase PED target score
Tz: grafisch typische Ergebnisse darstellen

## Slide 6: UBEM tension-field and trade-offs
Stationary Methods
BEMs (e.g.TRNSYS, IDA-ICE, E+)
Accuracy and Resolution
Accessibility and Simplicity
Extent and Coverage
DEMs (e.g.CEA)
Aggregated Frameworks
(e.g. INSEL, EnergyPlan)
k:a PED Nachweistool
Notes: Figure 1 District energy models (DEMs) trade-off between accessibility & simplicity of modeling, accuracy, resolution and speed of simulation results, and coverage of energy services (from HVAC, DHW, plug-loads, mobility to embodied energy)
Positive Energy Districts (PED) represent large and complex systems, whosetheir implementation requires integrated planning in a holistic manner across multiple disciplines and domains (“Ten questions concerning positive energy districts | Elsevier Enhanced Reader,” n.d.). City planners believe that addressing PED implementation challenges in the early conceptual phase through a broad stakeholder commitment approach can help prevent many problems by incorporating these intentions into the master planning directives (Nielsen et al., 2019).
However, it is apparent that for a PED definition focusing on a holistic and integrated energy assessment, including building operation and use, mobility and embodied energy, current dynamic models are unfeasible to deploy in early planning phases (Hedman et al., 2021).
The lack of early integration of energy planning in the district development is mostly due to the lack of data to feed more intricate energy simulation frameworks (Koutra et al., 2018): Even if sufficient data is available and modelling possible, using district simulation models is typically too resource-intensive to deploy early, as the planning will inevitably change in the process, rendering detailed simulation results invalid. On the other hand, simpler decision support systems (DSS) employing stationary methods can lack resolution of key flexibility features of PEDs or lack coverage of all required energy flows.

## Slide 7: Design principles
Analysis
Modelling
Simulation
Provide defaults values Default scenarios Default energy systems Specific instead of generic
Decrease postprocessing steps Provide a wide variety of analysis options
Increase accessibility of data: reduce number of clicks, etc Increase quality and density of information (visualizations, preformatted reports, etc)
Reduce Resolution Temporal (hourly) Spatial (2-Zone) Logical interconnection

## Slide 8
E-Car Batterien
Electric Vehicle
Batteries
Elektrische
Batterie
Battery
Stromnetz
Electricity Grid
Externe Erneuerbarer Überschuss
(DSM, Wind-Spitzen)
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
PV-Strom
PV production
Umweltwärme
Ambient heat
Quelle
Source
Speicher
Storage
Senke
Sink
Nutzung
Usage
Umwandlung
Transformation
Netzstrom
Grid
Wärme
Heat
Bilanzierung
Balancing
Nutzerstrom
Plug-loads
Abwärme
Process heat
HT-System
HVAC
System
Modell
Fossile
Fossil fuels
Warmwasser-
Speicher
DHW storage
Gebäudemasse
Building mass
Fossile Energieträger
Fossil fuels
Systemgrenze
System Boundary
Strom
Electricity
PV Eigenverbrauch
PV direct use
PV Netzeinspeisung
PV feed-in surplus
Flexibler Netzbezug
Flexible grid use
Batterienutzung
Battery use

## Slide 9
Flexible Charging of
thermal and electric storages
Stromnetz
Electricity Grid
Externe Erneuerbarer Überschuss
(DSM, Wind-Spitzen)
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Elektrische Batterie
Battery
Lokaler PV-Strom
Local PV production
Nutzerstrom
Plug-loads
HT Minimum
HVAC & DHW Minimum
HT Maximum
HVAC & DHW
Maximum
E-Car Minimum
Ladezustand
Electric Vehicle
Minimum Charge
Elektrische Batterie
Battery
E-Car Maximum
Ladezustand
Electric Vehicle
Maximum Charge
Deckungen
Supplies
Bedarfe
Demands
Mindestbedärfe gedeckt
Minimum demands met
PV Überschuss
Export
PV Excess
Export
Export
Import
Bilanzierung Balancing
Priorisierung der Bedarfsdeckung
Prioritization of demand coverage
Systemgrenze
System Boundary

## Slide 10
Mit🚗bidirektionalem Laden und FlexEinspeisung
wenn X>freigabe bat
Stromnetz
Electricity Grid
Externe Erneuerbarer Überschuss
(DSM, Wind-Spitzen)
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Elektrische Batterie
Battery
Lokaler PV-Strom
Local PV production
Nutzerstrom
Plug-loads
HT Minimum
HVAC & DHW Minimum
HT Maximum
HVAC & DHW
Maximum
E-Car Minimum
Ladezustand
Electric Vehicle
Minimum Charge
Elektrische Batterie
Battery
E-Car Maximum
Ladezustand
Electric Vehicle
Maximum Charge
Deckungen
Supplies
Bedarfe
Demands
Mindestbedärfe gedeckt
Minimum demands met
PV Überschuss
Export
PV Excess
Export
Export
Import
Bilanzierung Balancing
Priorisierung der Bedarfsdeckung
Prioritization of demand coverage
Systemgrenze
System Boundary
E-Car Maximum
Ladezustand
Electric Vehicle
Maximum Charge
wenn X:0
wenn X:0
wenn X:0
wenn X:0
wenn X:0
wenn X:0
wenn X:0
wenn X:0
wenn X:0
wenn X>freigabe bidi EV
X= Einspeisesignal (Co2, Preis)

## Slide 11
Plus-Energie-Quartier
Plus-Energie-Quartier
mit Mobilität
Primärenergie ges.
Primärenergie ges. & Treibhausgas
Betrieb
Systemgrenze:
+ Mobilität
Deklaration:
Primärenergie ges.
Bilanz:
klimaneutrales
Plus-Energie-Quartier
+ graue Energie

## Slide 12: Mobility
Region
Annual Mileage
Destination Mileage per usage
Hourly mobility profile
hourly Energy / Emissions of EMIM
Allocation across Austrian floor area

## Slide 13: MOTIVATION & PROBLEM STATEMENT
Transport emissions are rising and must be addressed within energy system transitions.
Positive Energy Districts (PEDs) are emerging as key concepts for decarbonization of the building stock.
Building and District planning can reduce motorized mileage through alternative mobility offers
Electric vehicles (EVs) can support PEDs through storage and load shifting.
Mobility energy and emission impacts should be assessed as part of building and district planning
However, there is a lack of full-year, hourly mobility models at the district level.
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts
EMIM
Context factor for Density, Retrofitting & Mobility
Positive Energy District
with mobility
Building
Operation
and Use
Local renewable energy sources

## Slide 14: OBJECTIVES & RESEARCH QUESTIONS
OBJECTIVE
Develop and apply a full-year hourly EV model to assess energy demand, flexibility, and PV self-utilization in PEDs.
RESEARCH QUESTIONS
What is the expected mobility demand per usage type in a district?
How can (bi-)directional charging be optimized?
How can collective EV behavior be modeled without agent-based simulation?
What is the impact of EV integration on local PV utilization and grid demand?
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts

## Slide 15: MODEL STRUCTURE & WORKFLOW
Aggregated model: hourly resolution, full year
Usage types:
residential, office, education, retail
Inputs:
floor area,
occupancy,
trip statistics,
vehicle availability
Outputs:
energy demand for mobility,
charging/discharging energy,
SoC profiles
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts

## Slide 16: INPUT DATA & ASSUMPTIONS
Sources:
census data,
literature on mileage,
EV shares,
simultaneity
EV presence profiles by hour and usage Key variables:
usable floor area,
average mileage per person,
vehicle density,
simultaneity factors
Charging/discharging logic based on PV availability and regional DSM signals
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts
Hourly probabilities of vehicle presence per usage: residential (orange, bottom), work (blue, middle) or retail/shopping (top, purple). Vehicles “leaving” (red) are considered onsite, switching to offsite at the end of the hour but can still be charged before, “returning” are offsite and arrive at the end of the current hour

## Slide 17: EV OPERATION & BATTERY SOC MODELLING
Hourly tracking of onsite/offsite Evs
Battery SoC evolution (drive discharge, grid charging, PV charging, self-discharge)
Priority: local PV → local battery → regional RES → grid
Bi-directional charging logic based on minimum SoC and building demand
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts

## Slide 18: USE CASE SETUP & SCENARIOS
Four use cases with same building size:
10 single-family homes (SFH)
Office
School
Supermarket
Parameters:
EV shares,
PV sizing,
simultaneity,
gross floor area
Variation in vehicle presence, charging potential, and energy flexibility
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts
Variable | 10 SFHs | Office | School | Super-market
Gross floor area (m²) | 10x 240 | 2 400 | 2 400 | 2 400
Storeys | 2 | 1 | 1 | 1
Unique visiting EVs | 19 | 115 | 58 | 408
Vehicles per Area (1/100m²) | 1 | 10 | 10 | 20
EV Share | 100% | 100% | 30% | 100%
Hourly EV Simultaneity | 73% | 10.1% | 10.1% | 3.4%
Min/Average /Max EVs per hour | 9/14/18 | 0/12/40 | 0/5.8/58 | 0/14/49
Averagely mobile People | 46 | 305 | 768 | 191
Annual EV Mileage (mio km) | 0.44 | 2.97 | 0.9 | 1.74
PV (kWp) =100kWh/m²NFA | 200 | 200 | 200 | 200
Flexible Grid use (up to x kW) | 0 | 96 | 96 | 96
Table: Key parameters per use case

## Slide 19: SIMULATION RESULTS
HIGHLIGHTS
EV mobility demand: 53–205 kWh/m²a
PV self-utilization increased up to 90% in non-residential cases
Bi-directional charging reduces grid demand by up to 28%
Full equivalent cycles increase by 20%
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts

## Slide 20: SIMULATION RESULTS c/d
Hourly mobility energy balance (left axis) and EV SoC (right axis) for four example usages residential (top, orange), office (second, blue), school (second to last, blue), supermarket (bottom, pink) for a week in winter (28.January.-3.February., left) and summer (8.-15.July, left)
Simon Schneider, University of Applied Sciences Technikum Wien
José Baptista, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Annual hourly E-Mobility modelling and assessment in climate neutral Positive Energy Districts

## Slide 21: Discussion / Model limits
Temporal resolution
  Hourly
Multivalent Enegy systems
  under construction
Simulation speed and coverage
  10s/scenario on laptops
Accessibility / deployment
  Fair!
Algorithm programming with VBA
  Gamechanger ChatGPT
Thermal LOD
  low
Geometry LOD
  low
Managing file size
  Challenging!
Dispatch sequence
  fixed
Testing and validation
  Nightmare!

## Slide 22
  40+ Districts investigated in 15+ research projects

## Slide 23: klima:aktik klimaneutrale Plusenergiequartiere
Research
  SdZ Zukunftsquartier 2.0 (finished)
  Zukunftsquartier (finished)
  Zukukunftsquartier Österreich (finished)
  Zukunftsquartier Synergy (finished)
  ZQ3 (ongoing), k:a PEQ (ongoing)
Theoretical PED Definition framework
  S. Schneider, N. Bartlmä, J. Leibold, P. Schöfman, M. Tabakovic, und T. Zelger, „New Assessment Method for Buildings and Districts towards “Net Zero Energy Buildings” Compatible with the Energy Scenario 2050“, gehalten auf der REAL CORP, Karlsruhe, 2019. [Online]. Verfügbar unter: http://repository.corp.at/id/eprint/487
The PEExcel PED DSS framework: https://github.com/simonschaluppe/peexcel

## Slide 25: Tool Überblick
Eingabeblätter
Ausgabe
🏆 PEQ
🏆 PEQ+M
🏆 KN PEQ
▶️ - Überblick
🏙️ - Quartier
🌦️ - Wetter
🧱 - Bauphysik
🔥 H - Heizung
❄️K - Kühlung
💨L - Lüftung
💧WW
🌞PV
Pvimport
🔋 - Speicher
🚗 Mobilität
☁ Treibhauspotential
👤P
👤Zeitreihen (ZR)
⚖ Gewichtung
🚗Ecars
⚙ Parameter
RANGES
Bauteile
Mobilität
IN ~700 Variablen je Variante / Szenario
SIM2 330 Zeitreihen 2-Zonen Modell
OUT ~300 Ergebnisse je Variante / Szenario
Parametrisierung
Simulation 8760 h
Ergebnisablage

## Slide 26: 📊 Benutzerdefiniertes Excel-Ribbon
📂 Laden von Varianten und Eingaben
Schaltfläche „Laden“ (in der Gruppe Varianten):
  Erlaubt das einfache Umschalten zwischen verschiedenen Eingabekonfigurationen oder Szenarien.
  Keine manuelle Auswahl im Tabellenblatt erforderlich – alles direkt im Ribbon.
💾 Speichern & Projektstruktur
Trennung von Projekt und Szenario:
  Projekte enthalten mehrere Szenarien.
  Szenarien können einzeln geladen, gespeichert oder dupliziert werden.
Speicherfunktionen im Ribbon:
  Speichern von Szenarien unter neuem Namen.
  Export-/Importfunktionen (z. B. als separate Datei oder JSON/XML je nach Implementierung).
Eingabe Navigation & Bedienung
📂 Laden
💾 Speichern
Analyse und Ergebnisse
Deklarations-nachweise
Implementierungs-Details

## Slide 27: VBA Troubleshoot
Fehlende Verweise abhaken /dekativieren

## Slide 28: Nutzung
  Innere Lasten
  Bedarf an Luftwechsel
  Nutzerstrom (+ Beleuchtung)

## Slide 29: Grundstücksfläche

## Slide 30: Photovoltaik – Kompaktheit und bauliche Dichte
Lc-Wert als Maß für Kompaktheit
    V… beheiztes Bruttovolumen
    A.. thermische Hüllfläche
Geschossflächenzahl (bauliche Dichte)
Quelle: Solarfibel Baden-Württemberg 2002
Quelle: Whitepaper PEQ Definition und Operationalisierung

## Slide 31: Photovoltaik in Verordnungen und Leitfäden
Wiener Bauordnung (§ 118 BO)
    Wohnen:
    Nicht-Wohnen:
OIB-Richtlinie 6 (September 2025)
    mit variablem Stichtag je Gebäudekategorie
klima:aktiv Gebäudedeklaration (2025)
    Min:
    Max:
GFZ-Vorschlag
Notes: OIB: Ab Jänner 2027 Neue Öffentliche, neue Ni-Wo, neue Sonstige
Ab 2028 bestehende Öffentliche
Ab 2028 Ni-Wo i.Z.d. Sanierung (energetisch)
Ab 2030 neue Wo

## Slide 32: User-Inputs
 | Name | m² BGF | NGF/BGF | Sanierungsanteil
🏙️ | Wohnen |  |  | 
🏙️ | Büro |  |  | 
🏙️ | Bildung sekundär |  |  | 
🏙️ | Bildung primär |  |  | 
🏙️ | Lebensmittelhandel |  |  | 
🏙️ | Handel sonstiger |  |  | 
🏙️ | Sonstige |  |  | 
🏙️ | Bebaubare Grundstücksfläche |  |  | 
🧱 | U-Wert Außenwände | W/m²K
🧱 | U-Wert Dach | W/m²K
🧱 | U-Wert Kellerdecke / Fundament | W/m²K
🧱 | U-Wert Fenster Nord | W/m²K
🧱 | U-Wert Fenster Ost | W/m²K
🧱 | U-Wert Fenster Süd | W/m²K
🧱 | U-Wert Fenster West | W/m²K
🧱 | U-Wert Fenster Horizontal | W/m²K
🧱 | Wärmebrückenzuschlag | 
🏢 | g-Wert Fenster Nord | 
🏢 | g-Wert Fenster Ost | 
🏢 | g-Wert Fenster Süd | 
🏢 | g-Wert Fenster West | 
🏢 | g-Wert Fenster Horizontal | 
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Nord | 
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Ost | 
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Süd | 
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster West | 
🏢 | Einstrahlungsfaktor Fenster Horizontal | 
🏢 | Faktor Sommer Nord | 
🏢 | Faktor Sommer Ost | 
🏢 | Faktor Sommer Süd | 
🏢 | Faktor Sommer West | 
🏢 | Faktor Sommer Horizontal | 
🏢 | Mobiler Sonnenschutz Fc-Wert | 
♨️ | Heizperiode Jänner | Bool
♨️ | Heizperiode Februar | Bool
♨️ | Heizperiode März | Bool
♨️ | Heizperiode April | Bool
♨️ | Heizperiode Mai | Bool
♨️ | Heizperiode Juni | Bool
♨️ | Heizperiode Juli | Bool
♨️ | Heizperiode August | Bool
♨️ | Heizperiode September | Bool
♨️ | Heizperiode Oktober | Bool
♨️ | Heizperiode November | Bool
♨️ | Heizperiode Dezember | Bool
♨️ | spez. thermische Leistung Abgabesystem | W/m²
♨️ | Thermische Leistung HZEL1 | W/m²
♨️ | Thermische Leistung HZTH2 | W/m²
♨️ | Thermische Leistung HZEL3 | W/m²
♨️ | Thermische Leistung HZTH4 | W/m²
♨️ | Verteilverluste HZEL1 | 
♨️ | Verteilverluste HZTH2 | 
♨️ | Verteilverluste HZEL3 | 
♨️ | Verteilverluste HZTH4 | 
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZEL1 | 
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZTH2 | 
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZEL3 | 
♨️ | Wirkungsgrad Erzeugung HZTH4 | 
♨️ | Hilfsstromanteil HZEL1 | 
♨️ | Hilfsstromanteil HZTH2 | 
♨️ | Hilfsstromanteil HZEL3 | 
♨️ | Hilfsstromanteil HZTH4 | 
♨️ | Energieträger HZTH2 | 
♨️ | Energieträger HZTH4 | 
♨️ | Heizen Raumtemperatur Minimum | °C
♨️ | Flexibles Heizen über Solltemperatur | 
♨️ | Flexibles Heizsystem | Text
❄️ | Kühlperiode Jänner | Bool
❄️ | Kühlperiode Februar | Bool
❄️ | Kühlperiode März | Bool
❄️ | Kühlperiode April | Bool
❄️ | Kühlperiode Mai | Bool
❄️ | Kühlperiode Juni | Bool
❄️ | Kühlperiode Juli | Bool
❄️ | Kühlperiode August | Bool
❄️ | Kühlperiode September | Bool
❄️ | Kühlperiode Oktober | Bool
❄️ | Kühlperiode November | Bool
❄️ | Kühlperiode Dezember | Bool
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Wohnen | 
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Büro | 
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Schule sekundär | 
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Schule primär | 
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Handel Lebensmittel | 
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Handel Sonstige | 
❄️ | Aktive Kühlung Anteil Sonstige Nutzung | 
❄️ | spez. thermische Leistung Aufnahmesystem | W/m²
❄️ | Thermische Leistung Freecooling | W/m²
❄️ | Thermische Leistung 1 EL | W/m²
❄️ | Thermische Leistung 2 TH | W/m²
❄️ | Thermische Leistung 3 EL | W/m²
❄️ | Verteilverluste Freecooling | W/m²
❄️ | Verteilverluste 1 El | 
❄️ | Verteilverluste 2th | 
❄️ | Verteilverluste 3el | 
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 1 El | 
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 2 TH | 
❄️ | Wirkungsgrad Erzeugung 3 EL | 
❄️ | Hilfsstromanteil Freecooling | 
❄️ | Hilfsstromanteil KLEL1 | 
❄️ | Hilfsstromanteil KLTh2 | 
❄️ | Hilfsstromanteil KLEL3 | 
❄️ | Energieträger System 2 Thermisch | 
❄️ | Kühlen Solltemperatur Maximum | °C
💧 | Temperatur Minimum
💧 | Temperatur Maximum Eingabe
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Wohnen
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Büro
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Schule sekundär
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Schule primär
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Handel Lebensmittel
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Handel Sonstige
💧 | Warmwasser System 1 Anteil Sonstige Nutzung
💧 | Warmwasser Verluste: Speicher1
💧 | Warmwasser Verluste: Speicher2
💧 | Warmwasser Verluste: Wirkungsgrad Verteilsystem 1
💧 | Warmwasser Verluste: Wirkungsgrad Verteilsystem 2
💧 | Warmwasser System 1 Energieträger
💧 | Warmwasser System 2 Energieträger
💧 | Warmwasser System 1 Wirkungsgrad
💧 | Warmwasser System 2 Wirkungsgrad
💨 | Luftdichtheit n50
💨 | Mechanische Lüftung Wohnen
💨 | Mechanische Lüftung Büro
💨 | Mechanische Lüftung Bildung sekundär
💨 | Mechanische Lüftung Bildung primär
💨 | Mechanische Lüftung Handel Lebensmittel
💨 | Mechanische Lüftung Handel sonstiger
💨 | Mechanische Lüftung Sonstige Nutzung
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Wohnen
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Büro
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Bildung sekundär
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Bildung primär
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Handel Lebensmittel
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Handel sonstiger
💨 | Nachtauskühlung Fensterstellung Sonstige Nutzung
💨 | Luftwechsel Wohnen
💨 | Luftwechsel Büro
💨 | Luftwechsel Bildung sekundär
💨 | Luftwechsel Bildung primär
💨 | Luftwechsel Handel Lebensmittel
💨 | Luftwechsel Handel sonstiger
💨 | Luftwechsel Sonstige Nutzung
💨 | Lüfterstrom mech. Wohnen
💨 | Lüfterstrom mech. Büro
💨 | Lüfterstrom mech. Bildung sekundär
💨 | Lüfterstrom mech. Bildung primär
💨 | Lüfterstrom mech. Handel Lebensmittel
💨 | Lüfterstrom mech. Handel sonstiger
💨 | Lüfterstrom mech. Sonstige Nutzung
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Wohnen
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Büro
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Bildung sekundär
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Bildung primär
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Handel Lebensmittel
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Handel sonstiger
💨 | Wärmerückgewinnung Winter Sonstige Nutzung
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Wohnen
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Büro
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Bildung sekundär
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Bildung primär
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Handel Lebensmittel
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Handel sonstiger
💨 | Wärmerückgewinnung Sommer Sonstige Nutzung
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Wohnen
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Büro
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Bildung sekundär
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Bildung primär
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Handel Lebensmittel
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Handel sonstiger
💨 | Wärmerückgewinnung Übergangszeit Sonstige Nutzung
🔋 | Flex PV Nutzung | 
🔋 | Flex Signal Nutzung | 
🔋 | Flex Signal Name | 
🔋 | Flex Maximale Leistung | W/m²
🔋 | Flex Netzbezug deckt Nutzerstrom | bool
🔋 | Flex Netzbezug deckt HVAC Minimum | bool
🔋 | Flex Netzbezug deckt EV Minimum | bool
🔋 | Batterie Nutzung | 
🔋 | Batterie Kapazität | kWh
🔋 | Maximale Be/Entladeleistung | %
🔋 | Wirkungsgrad Ladung | %
🔋 | Wirkungsgrad Entladung | %
🔋 | Batterie Selbstentladung | %/h
🔋 | Batterie wird flexibel durch Netz geladen? | bool
🚗 | MIV simulieren | bool
🚗 | Stellplätze | Anzahl
🚗 | Fahrzeuge | Anzahl
🚗 | Anteil-Ecars | %
🚗 | Ecar Energieverbrauch | kWh/km
🚗 | Ecar Speicher pro Fahrzeug | kWh/EV
🚗 | Ecar Selbstentladung wöchentlich | %/Woche
🚗 | Ecar Mindest-Speicherstand | %
🚗 | Ecar Batterie-Effizienz Beladung | %
🚗 | Ecar Batterie Maximale Beladungsleistung | %
🧊 | Hüllfläche Außenwand | m² Brutto
🧊 | Hüllfläche Dach | m² Brutto
🧊 | Hüllfläche Kellerdecke / Fundament | m² Brutto
🧊 | Hüllfläche Fenster Nord | m² Brutto
🧊 | Hüllfläche Fenster Ost | m² Brutto
🧊 | Hüllfläche Fenster Süd | m² Brutto
🧊 | Hüllfläche Fenster West | m² Brutto
🧊 | Hüllfläche Fenster Horizontal | m² Brutto
📝 | Projektname
📝 | ProjektURL
🧭 | Adresse
🧭 | Gemeinde
📝 | Erstellungsdatum
📝 | Projektbeschreibung
📝 | Variante / Scenario
🧭 | Postleitzahl
☁ | GWP Baustoffe Außenwand | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP Baustoffe Fenster | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP Baustoffe Dachflächen | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP Baustoffe Decke gegen Erdreich / Keller | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP Baustoffe Zwischengeschoßdecken | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP Baustoffe Baulich Allgemein | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP TGA PV-Anlage | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP TGA Erdwärmesonden | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP TGA Komfortlüftung | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP TGA Solarthermie | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP TGA Allgemein | GWP 100S (kgCO2equiv/m²NGFa)
☁ | GWP Mobilität Verbrenner | t CO2/Fahrzeug

## Slide 33: Simulation

## Slide 34
Flexible Charging of
thermal and electric storages
Stromnetz
Electricity Grid
Externe Erneuerbarer Überschuss
(DSM, Wind-Spitzen)
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Elektrische Batterie
Battery
Lokaler PV-Strom
Local PV production
Nutzerstrom
Plug-loads
HT Minimum
HVAC & DHW Minimum
HT Maximum
HVAC & DHW
Maximum
E-Car Minimum
Ladezustand
Electric Vehicle
Minimum Charge
Elektrische Batterie
Battery
E-Car Maximum
Ladezustand
Electric Vehicle
Maximum Charge
Deckungen
Supplies
Bedarfe
Demands
Mindestbedärfe gedeckt
Minimum demands met
PV Excess
Export
Systemgrenze
System Boundary

## Slide 35
Emoji „Win+.“
Sparklines
Conditional formatting
bars
Tabellen-Header:Timeseries variable name
„Verständlicher“ Name
Monatssummen oder Mittelwerte
Einheit
Tabellenwerte: Spalten Formeln
Column= Zeitreihe einer Variable
Tabelle „sim“
ganze von außerhalb =sim[Irr_south]
samerow in table = [@[Irr_south]]

## Slide 36: Simulation

## Slide 38
Z-level
swimlane
swimlane
Z-level
Beispiel-Energieflüsse Heizen

## Slide 39: Eigene Auswertungen
Tabelle „sim“ im Blatt „sim2“ enthält alle stündlich vorliegenden Variablen
Diese Werte werden am besten mittels PivotTabelle und/oder PivotChart referenziert:
Gewünschte Aggregation einstellen
Stündlich „date“
Täglich „Tage (date)“, > Wertfeldeinstellungen der Werte: Summe / Mittelwert
Monatlich „Monate (date)“, > Wertfeldeinstellungen der Werte: Summe / Mittelwert
Variablen Suche / Auswahlfilter
Gewünschte Vars in „Werte“ ziehen
Stündlich

## Slide 40: Jahresdauerlinie

## Slide 41: 🚗Mobilität: Überblick
Gemäß Definition wird in PEQ+M und knPEQ nur MIV berücksichtigt
MIV wird auf 2 Arten berücksichtig
  jahresbilanziell in der PEQ-Bewertung wird nur der 🎯Zielverkehr zum Quartier, sowohl ⚡elektrisch als auch 🛢fossil berücksichtigt
  stündlich für flexiles DSM werden Alle im Quartier verkehrenden ⚡ E-Autos und Ihre Verkehrsleistung berücksichtigt
    von BewohnerInnen, und NutzerInnen von Büro/Bildung/Einkauf
Das Quartier kann damit „fremdes“ Verkehrsaufkommen mitdecken
Bi-Direktionales Laden erhöht Speicherkapazität
Positive Energy District
with mobility
Local renewable energy sources
EVs in the district
Residential
Work
Education
Retail&Shopping
Zielverkehr
Anderer Verkehr

## Slide 42: 🚗reale vs bilanzieller Energiebedarf
Bedarf Ziel-Verkehr
Bedarf Quell-Verkehr
Deckung PV gridsub
Deckung Flex
Deckung Netz
Bilanziert wird nur der Zielverkehr
Verfahren und potentiell geladen/gedeckt kann beides werden: Ziel- und Quellverkehr.
Deckung PV gridsub
Deckung Flex
-
EE < Zielverkehrsbedarf.
Bilanzminus
Bedarf Ziel-Verkehr
Deckung PV gridsub
Deckung Flex
EE > Zielverkehrsbedarf.
Bilanz PLUS
Bedarf Ziel-Verkehr
Deswegen sollte auch beides, also der gesamte Verbrauch dynamisch berechnet werden
Netz
geht in PE-und THG Bilanz ein:
Netzbezug
PE-und THG relevante Emisisonen:
VRgrid_ev + PVev - Zielbedarf
+
Deckung Quellverkehr Entspricht einem Export von Erneuerbaren

## Slide 43: 🚗reale vs bilanzieller Energiebedarf
Bedarf Ziel-Verkehr
Bedarf Quell-Verkehr
Deckung PV gridsub
Deckung Flex
Deckung Netz
Bilanziert wird nur der Zielverkehr
Verfahren und potentiell geladen/gedeckt kann beides werden: Ziel- und Quellverkehr.
Deckung PV gridsub
Deckung Flex
-
EE < Zielverkehrsbedarf.
Bilanzminus
Bedarf Ziel-Verkehr
Deckung PV gridsub
Deckung Flex
EE > Zielverkehrsbedarf.
Bilanz PLUS
Bedarf Ziel-Verkehr
Deswegen sollte auch beides, also der gesamte Verbrauch dynamisch berechnet werden
Netz
geht in PE-und THG Bilanz ein:
Netzbezug
PE-und THG relevante Emisisonen:
VRgrid_ev + PVev - Zielbedarf
+
Deckung Quellverkehr Entspricht einem Export von Erneuerbaren
Nutzer-
strom
Netz
bidi
Externes Laden

## Slide 44: Statistischer Mobilitätsbedarf
Floor spaces per Usage
Floorspace / StatPAX
StatPAX
Statistische JPKM MIV Fahrer
JPkm per Mileage
Zielverkehrsanteil
Bedarf: Zielverkehr Statistisch JPkm als Fahrer
EE-Energiebedarf Elektrisch
EV Verbrauch kWh/km
CF Grid Bezug
PE-Bedarf Elektrisch
EV Anteil
EE-Energiebedarf Fossil
PE-Bedarf Fossil
CF Fossil
EVs
EVs residential
EVs Work
EVs Shopping
Cars / Usage
Reale EV Speicher und Ladebedarfe
Jährlicher Ladebedarf pro Auto / Nutzung
Deckung Extern
Deckung Intern PV
Deckung Intern Flex
Deckung Intern Netz
Bedarf Entladung Ecar
Bedarf Zielverkehr
Quartiers-ferner Verkehr
Ecar Entladung Ecar
Ecar Ladeverluste
Quartiers-Bedarf

## Slide 45: Statistical Mobility Energy demand district responsibility
Floor spaces per Usage
Floorspace / StatPAX
„Averagely mobile“ Persons per Usage (AMPU)
Average annual MIM mileage per Person
average MIM Mileage at district location
% Destination travel
Demand: Zielverkehr Statistisch JPkm als Fahrer
Electric Energy end use electric
Energy use intensities [kWh/km] fossile/electric
Hourly Primary Energy intensity Grid
PE-Demand Electric
EV share
Fossile Energy end use electric
PE-Demand fossile
EVs
EVs residential
EVs Work
EVs Shopping
Cars / Usage
Actual EV charging and storage potential
Mobility use: Total annual charge per EV per usage
Offsite grid charging
PV charging
flexible grid charging
Onsite grid charging
EV discharge as district energy source
ED destination mileage
Offsite mileage
Charging losses
Quartiers-Bedarf
Hourly GHG intensity scenarios
GHG-Emissions Electric
GHG-Emissions Fossile
storage use

## Slide 46
Floor spaces per Usage (Au)
Average Floorspace per APu (Ou, Table 2 [3])
„Averagely mobile“ Persons per Usage (APu)
Average Mileage at district location per Person (M,Table 2, [3])
Hourly location profiles (du, au, lu, ru, Table 3)
District Location
Distribution of trip to destinations residential, work, education, retail
(pu,Table 2)
Annual total Mileage per destination (AMu)
Factor for Mobility Measures (fmm)
Annual total Mileage per Vehicle (AMVu)
Electric Vehicles per usage (Nu)
Model Parameters
District specific Inputs
External data input
Energy use intensities [kWh/km] fossile/electric
MIM EV share (fEV)
APU Simultaneity (su)
Vehicles per Usage (vu)
Hourly Mobility Energy Flows
Charging Infrastructure (Pinfra)
Hourly location of Vehicles
Setpoints
EV capacities
Hourly Building Simulation

## Slide 47: Method
Annual Mileages per Person
Given a floor usage, how many people/cars will there be
At which location/usage is a Vehicle per Person?
Annual
Hourly profiles for
Weekday, Friday, Saturday, Sunday
Floor spaces per Usage
Floor spaces per Usage

## Slide 48: Energy flows
EVs split in 2 Groups:
  „present“
  „away“
Positive Energy District
with mobility
Local renewable energy sources
Share of Cars
Present
Away
Fleet Presence
EVs in the district
Residential
Work
Education
Retail&Shopping

## Slide 49: 🚗Mobilität: Verkehr vs Speicher
Speicher = Cars * specific cap
Zielverkehr
Anderer Verkehr
Muss gedeckt und bilanziert werden, mit Gutschrift
Kann „besser als mit Netzstrom mitgedeckt werden“
Positive Energy District
with mobility

## Slide 50
Flexible Charging of
thermal and electric storages
Stromnetz
Electricity Grid
Externe Erneuerbarer Überschuss
(DSM, Wind-Spitzen)
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Elektrische Batterie
Battery
Lokaler PV-Strom
Local PV production
Nutzerstrom
Plug-loads
HT Minimum
HVAC & DHW Minimum
HT Maximum
HVAC & DHW
Maximum
E-Car Minimum
Ladezustand
Electric Vehicle
Minimum Charge
Elektrische Batterie
Battery
E-Car Maximum
Ladezustand
Electric Vehicle
Maximum Charge
Deckungen
Supplies
Bedarfe
Demands
Mindestbedärfe gedeckt
Minimum demands met
PV Überschuss
Export
PV Excess
Export
Export
Import
Bilanzierung Balancing
Priorisierung der Bedarfsdeckung
Prioritization of demand coverage
Systemgrenze
System Boundary
E-Car Maximum
Ladezustand
Electric Vehicle
Maximum Charge
Mit🚗bidirektionalem Laden

## Slide 51
Electric Vehicle
BiDi Discharge
Electricity Grid
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
Battery
Local PV production
Supplies
Demands
Export
Import
Bilanzierung Balancing
Prioritization of demand coverage
PED Balancing System Boundary
Mit🚗bidirektionalem Laden
Flexible Charging of
thermal and electric storages
Plug-
loads
HVAC
DHW Minimum
HVAC
DHW
Maximum
EV
Minimum
Charge
Battery
EV
Maximum
Charge
External Charging
offsite the district

## Slide 52: Datenerhebung
Anteil [%] des jeweiligen Aufenthaltsortes von Fahrzeugen
Großteil zuhause
Zweitgrößter Anteil des Standortes Arbeit Ausb.
  Maximum 10:00
Die Bewegung der Fahrzeuge ist die Fläche zwischen grauen Bereich und 100%
Notes: Interessante Datenerhebung.
Aus diesen Daten wurden die Fahrprofile für das Wochenende abgeleitet.

## Slide 53
🎯 | Zielwert, Grenzwert und THG-Budget
 | Das CO₂-Budget basiert auf dem Konzept der planetaren Belastungsgrenzen und der international anerkannten Zielvorgabe, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen. > Zur Erreichung mit min. 66% Wahrscheinlichkeit ergibt sich daraus auf alle Menschen gleichmäßig verteilt ein global verfügbares Netto-Restbudget von 14,5 tCO2eq/Pers. > Zusätzlich führen jährlich natürliche THG-Senken von 1 tCO2eq/Pers in den nächsten 50 Jahren zu einem Brutto-Restbudget von inssgesamt 14,5 + 50 = 64,5 tCO2eq/Pers . Bezogen auf die österreichische BGF beträgt das > Netto dem Zielwert von 72 kgCO₂eq/m²BGF ohne natürlicher THG-Senken (die ja schwinden) und > Brutto dem maximalen Grenzwert II von 320 kgCO₂eq/m²BGF, inklusive natürlicher THG-Senken von 1 tCO2eq/Pers

## Slide 54
🌳 | Bewertung der Co2-Speicherung in Baustoffen
 | Für die Berücksichtigung der CO2 Speicherung in Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen und die Bewertung der Treibhauswirkung in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Emissionen kann ein vereinfachtes Verfahren oder ein dynamisches Verfahren angewendet werden: Beim vereinfachten Verfahren wird das Modell „aspern klimafit 2.0“ herangezogen, das die temporäre CO₂-Speicherung als Klimaschutzmaßnahme anerkennt. Dabei gilt: 🌾 Für pflanzliche Baustoffe mit kurzer Umtriebszeit (z. B. Hanf, Flachs, Stroh) werden 100 % des biogenen Kohlenstoffgehalts als CO₂-Speicher angerechnet. 🌳 Für Holz mit längerer Umtriebszeit wird nur jener Anteil des Kohlenstoffs angerechnet, der über eine nachhaltige Waldbewirtschaftung hinausgeht, also zusätzlich zur natürlichen CO₂-Senkenleistung eines ungenutzten Waldes. Dieser wird konservativ mit 55 % des biogenen CO₂-Gehalts bewertet (25 % Kalamitätenholz + 30 % zusätzlicher Biomasseaufbau)​ 🌲🪓 Holzprodukte, die nachweislich aus Bäumen mit Borkenkäferbefall, Windwurf etc. stammen (Kalamitätenholz), werden mit 100 % des biogenen CO2-Speichers berücksichtigt. Das alternative dynamische Verfahren bewertet die CO₂-Emissionen zeitlich differenziert über den Lebenszyklus – also mit dem Ziel, den Strahlungsantrieb des Klimasystems zu senken. Dabei wird berücksichtigt, dass eine verzögerte Freisetzung von CO₂ eine geringere Treibhauswirkung hat als eine sofortige Emission.

## Slide 55: Netzdienlichkeit CO2eq
Treibhausgasemissionen des österreichischen Liefermixes:
Liefermix gemäß OIB Richtlinie 6 2015 276 g CO2,eq/kWh, OIB 2019 227 und OIB 2023 156 g CO2,eq/kWh)
Startpunkt der Kurven 2016 bis 2022 (jeweils 1.9. des Vorjahres bis 31.8. des laufenden Jahres) gibt den THG Ausstoß für den Betrieb der Energiebereitstellung von elektrischer Energie an
2030 und 2040 Szenarien (UBA 2023), 2025 interpoliert,
2050 Energiesystem klimaneutral auf Grundlage Streicher 2050 „Österreich energieautark“ adaptiert (Schöfmann 2022)
Operationalisierung CO2eq aktuell und Szenarien 2025, 2030, 2040, 2050

## Slide 56: Netzdienlichkeit Österreich aktuell, Zielfunktion CO2
Kenndaten Entsoe, bzw. Electricity map
Große Schwankungen zwischen Sommer und Winter, aber auch zwischen den klimatischen Rahmenbedingungen
Leistungen im Hochwinter höher und stark von Importen abhängig
Daten inkl. Klimadaten und die Szenarien des UBA für 2030, bzw. Streicher 2050 adaptiert sind die Basis Erstellung

## Slide 57: Dynamische CO2eq Intensität und Klima
Operationalisierung SRI Demo
CO2-Intensität Stromerzeugung:
2025 hochgerechnet aus Profilen 2016 bis 2022
2030 (Österreich Stromversorgung bilanziell 100% erneuerbar)
Basis Kenndaten electricity map und Szenarien UBA für 2030
Netzdienlichkeit Österreich 100% erneuerbar
2040 „Österreich energieautark 2050“ laut Streicher 2011 adaptiert Mobilität und Geothermie mit UBA 2017 transition (Schöfmann 2022)
Klimadaten
Klimadaten 2016 bis 2022 laut GeoSpere
Quelle: UBA 2023